## Slide 1: アジア中古車流通研究会 主催：京都大学東アジア経済研究センター 後援：京都大学東アジア経済研究センター支援会
トヨタ品質管理のメカニズム
京都大学経済学部リフレッシュみずほホール
2019年６月29日
阪南大学
片渕 卓志

## Slide 2: はしがき
ＱＣサークル生成期におけるトヨタ自動車の品質管理の組織と管理体制の研究
2001年、2002年に追試をし、１９６０年代と組織と管理体制において変わりがないことを確認できた。

## Slide 3: 第１章 日本企業における品質管理
1 日本製品における品質クライシスの背景：
「儲け主義」、経営陣が品質への興味を失ったこと
グローバル化との関わり(生産拠点の海外展開、現地へのエンジニアへの出向と国内の慢性的な人手不足、海外の取引先とのコミュニケーション不足)
開発現場の問題：「設計に起因する不具合」が全体の77％(設計のデジタル化による開発責任チームの過重負担)
労働体制の激変
＊製品の欠陥・リコールは品質管理の問題、検査の不正やデータ改ざんは経営のマネジメントの問題

## Slide 4: 2 研究課題の所在
日本企業の品質不良増加と対策
そもそも日本企業がどのような品質管理、品質マネジメントを行っているか
→こちらを課題にした。
対象とする時期：導入期である1950～1960年代

## Slide 5: 3 先行研究との関わり
ジャストインタイムと改善活動を分けて考え、品質管理に関わる組織と意思決定のプロセスを示す
工程改善と原価低減の関係
フレデリック・テイラー流の(構想と実行の分離)原則の実態
日本的職場小集団活動の成立過程

## Slide 6: 第2章 量産成立期研究の重要性
トヨタ生産方式やQCサークル活動の源流をどの時期にもとめるか。戦時期に求める先行研究の検討。

## Slide 7: 第３章 統計的品質管理の日本企業への導入過程
1950年代に導入が進む、当初は標準作業の整備が課題
ラインスタッフ組織の採用、消費者調査、簡便な統計手法を使うことの大切さ
アメリカ流品質管理との葛藤：(「日本の工場において技術者は現場から引き揚げて中央に配置すべきか」)((品質管理1954))
→構想と実行の分離原則に基づくライン・スタッフ組織を基盤におき、スタッフによる現場監督者へのQC教育を通じライン部門が品質改善業務に関与する「スタッフによるQC」と「ラインによるQC」の併用方式として普及

## Slide 8: 第4章 戦後の自動車工場の変化
労働省『労働生産性調査報告』を用いて、自動車工場の工程別従業員数の推移を検討する。
併せてトヨタの工程別従業員数の変化とその要因を検討する。

## Slide 9: 第５章 量産化と品質管理組織の確立
＊主題：製造現場の職場集団はどこまで自律的か、作業者と検査員の分業、現場管理者と直接作業者の職務権限
1 1960年代初めまでのトヨタを巡る状況
乗用車需要の急増、価格競争、自由化への対応
若年労働力の急増と現場監督者の不足
〇1960年から1965年までの５年間に、製造現場では勤続5年以下の作 業員が12％から79％と急激に拡大。
〇定着率の悪さ：入社１年後で高卒84.2、見習工55.9(1966年)
〇新任監督者の急増：1964年度より新任班長は増加、1965年には組長含めた総数の約半数を占める、新任技術員は30分の14

## Slide 10: 2 トヨタにおけるTQCの導入
機能別管理、品質と原価について後工程への保証事項と責任者を明確にした

## Slide 11: 3 本社、工場、製造現場の業務分担関係の再編
1961年より検査作業、検査管理が本社品質保証部から工場に移管
1963年12月から検査作業を製造各部に移管
→その結果、本社（品質保証部）では検査計画の立案と検査法の承認、工場スタッフ部門（検査部、工務部）では検査法の作成、製造部門（技術員室）ではQC行程表の作成、製造現場（検査員、作業係）では、検査作業を担当するという関係が成立（製造の長が品質の責任を取る体制を確立するため）
製造現場における検査作業の業務分担：
〇作業係の行う自己チェックは不良率の極めて低い項目であり、且つ、後工程で不良の発見が容易なものに限られていた
〇検査係は作業者行程に入り、検査作業を行うことで日常的に不良情報、検査情報を作成し、製造課長に情報を送っていた

## Slide 12: 第６章 製造現場における品質管理
＊主題：品質管理業務に対するライン部門とスタッフ部門の関与、業務分担関係の実態分析
1 工場組織とライン部門、技術員室の役割
ライン部門は製造各課の作業係と検査係、スタッフ部門に相当するのは技術員室と工務部

## Slide 13
2 QC教育
技術員に対し、多種類の長時間の講習を実施
製造現場では、工長及び組長には特別の教育を実施
→1960年代前半のQC教育の重点
3 QCサークル活動の実態
活動テーマは不良対策と精度の向上（1970年以降もトヨタの場合、コストの低減、能率向上、経費節減、モラルアップがテーマとなることは少ない）
・テーマ選定の理由は、①サークルのリーダーが問題視し取り上げるケース、②部、課長方針を具体化するケース（方針に基づく上司の指示）、③他職場からのフィードバック

## Slide 14
4 作業標準の改訂と現場監督者の役割
製造現場ライン部門はQC工程表の管理水準の向上へ関与する
規格製造基準と管理水準
→製造現場における小改善の存在
管理水準の設定方法：品質検討会議（技術員、工長）→工長以下のライン部門は、この水準の改訂を受けて工程内のあらゆる要因を解析し、必要な対策を講じる責任を負う

## Slide 15: ＊まとめ（5章の主題に応えるとすると）
班長は自己チェックが中心でたいした権限を与えられていない
組長はモノの管理を担う
工長は重要品質問題を決める
技術員室は改善活動の中心、不良の解析を行う
検査係は検査情報を製造部門の長、品質保証部に上げる

## Slide 16: ＊主に用いた資料：
『品質管理』、旧労働省『労働生産性調査報告』の「自動車工業」、『デミング賞実施賞受賞講演要旨』、『ＱＣサークル』、『品質管理実状説明書』